PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH

W M. ĆMIELÓW

| L.P | Podstawa Obliczeń Numer SST | Element-rodzaj robót Opis i obliczenie ilości robót | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | D-01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |
| 1 | D-01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym | km | 0,26525 |
| 2 | D-01.02.02 | Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. warstwy śr. 20 cm 265,25x0,5x0,2=26,53m3 | m3 | 26,53 |
| II | D-02.00.00 | ROBOTY ZIEMNE |  |  |
| 3 | D-02.01.01 | Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. III - IV z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. do 1 km wraz z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie -koryto 265,25x3,1x0,3=246,68m3 246,68x85%=209,68m 3 | m3 | 209,68 |
| 4 | D-02.01.01 | Roboty ziemne poprzeczne na przerzut wykonane ręcznie w gruncie kat. I-V (bez transportu) 246,68x15%=37m3 | m3 | 37,0 |
| III | D-03.00.00 | ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO |  |  |
| 5 | D-03.06.00 | Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych kanalizacji sanitarnej | szt | 5 |
| IV | D-04.00.00 | PODBUDOWY |  |  |
| 6 | D-04.01.02 | Wykonanie koryta wraz z profilowanie i zageszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. II-IV. Głębokość koryta 30cm 265,25x3,1=822,28m2 | m2 | 822,28 |
| 7 | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (podbudowa pomocnicza) | m2 | 822,28 |
| 8 | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 822,28 |
| 9 | D-04.05.01 | Stabilizacja gruntu cementem gr. warstwy 15cm o wytrzymałości Rm=2,5MPa z dowozu | m2 | 822,28 |
| V | D-05.00.00 | NAWIERZCHNIE |  |  |
|  |  | A. JEZDNIA |  |  |
| 10 | D-05.03.05 | Wykonanie w-wy wiążącej z betonu asfaltowego AC11W grubość w-wy po zagęszczeniu 4cm 265,25x3,1=822,28m2 | m2 | 822,28 |
| 11 | D-05.03.05 | Wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego AC8S grubość w-wy po zagęszczeniu 4cm 265,25x3=795,75m2 | m2 | 795,75 |
|  |  | B. POBOCZE |  |  |
| 12 | D-04.01.02 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża ręcznie pod warstwy konstrukcyjne pobocza 265,25x2x0,25=132,63m2 | m2 | 132,63 |
| 13 | D-05.02.01 | Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm. | m2 | 132,63 |
| VI | D-07.00.00 | OZNAKOWANIE DRÓG |  |  |
| 14 | D-07.02.01 | Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami | szt. | 1 |
| 15 | D-07.02.01 | Przymocowanie do gotowego słupka tarczy znaku ostrzegawczego, - typ A, (trójkątne o boku 90 cm), folia odblaskowa II generacji: (A-7-1szt, | szt. | 1 |